## Slide 1
GATE Monte Carlo Simulation / CT Reconstruction Pipeline
GATE 蒙特卡洛 CT
体膜仿真与重建
60-Angle Fan-Beam Scan / Self-Written FBP / v2 Clean Build
路径
D:\OpenGATE\ct_phantom_recon_v2
版本
v2.1
时间
2026-06-14
状态
工作流跑通 / 物理量待修正
Phantom: Water + Air / Lung / Bone / PMMA / Al | Source: 120 keV gamma, fan-beam | 60 angles, 6 deg step
PROJECT / CT / RECON

## Slide 2
目录 / Contents
六个章节, 从项目概览到下一步行动
01
项目概览
目标 / 定位 / 当前完成度
02
文件结构
扫描 / 重建 / 输出目录树
03
仿真设计
Phantom + 源 + 探测器 + 物理
04
重建算法
扇形束 FBP 6 步流程
05
数据产物与质量
4 类输出 + 当前 μ 评估
06
优化与下一步
3 阶段路线图 + 推荐 P1
GATE CT Phantom Reconstruction / v2.1 (2026-06-14)
2 / 11

## Slide 3
01 / 项目概览
用 GATE 跑蒙特卡洛 CT 扫描,自己写 FBP 重建,60 角度端到端跑通
目标
扇形束 CT 仿真 + 重建,跑通完整工作流
120 keV 单能 γ, 多材质体膜, 60 角度 6° 步长
自写 FBP, 无 skimage 依赖, 全部用 numpy / scipy / itk
当前状态 (v2.1)
[OK]
60 角度 GATE 扫描跑通, 10 分钟/全量
[OK]
扇形束 FBP 重建出 12×90×90 体数据
[OK]
可视化三视图 + 真值对比图
[OK]
失败跳过 / 断点续扫, 工作流健壮
[!!]
几何缺陷: 重建 μ 偏低 3-8 倍
[!!]
FBP 抗噪弱, 中心放射条纹明显
60
angles
扫描角度数, 6° 步长
500k
photons
每角度入射粒子数
~10
min
全量扫描耗时
12x90x90
voxels
重建体数据尺寸
GATE CT Phantom Reconstruction / v2.1 (2026-06-14)
3 / 11

## Slide 4
02 / 文件结构
两个 Python 入口 + 自动生成的 worker + output 目录
源码与文档
ct_phantom_scan.py
扫描主脚本, 60 角度 × 500k 粒子
入口
ct_recon.py
扇形束 FBP 重建
入口
_worker_one_angle.py
子进程脚本, 每次启动自动生成
自动
README.md
使用文档
doc
OPTIMIZATION_PLAN.md
优化路线图 v2 -> v3
doc
PROJECT_STATUS.md
现状 + 经验教训
doc
output/ 目录
output/
> angle_000/ ... angle_059/ (60 角度 GATE 子目录)
- projection.mhd / .raw (2D 投影 30×12)
- stats.txt (GATE 仿真统计)
> ct_sinogram_3d.mhd / .raw (60×12×30 sinogram)
> ct_recon.mhd / .raw (12×90×90 体数据)
> ct_sinogram_overview.png (12 角度投影)
> ct_recon_slices.png (三视图)
> ct_phantom_3d.png (真值 vs 重建)
GATE CT Phantom Reconstruction / v2.1 (2026-06-14)
4 / 11

## Slide 5
03 / 仿真设计
水模 + 5 嵌入物, 扇形束 120 keV, 60 角度 6° 步长
Phantom 结构
Air
Lung
Bone
PMMA
Al
Water R=80mm L=80mm
Source / 源
120 keV 单能 γ | focused 扇形束 | SAD=400mm ADD=200mm
Detector / 探测器
240 × 100 mm | 30 × 12 像素 | 8mm pitch | FluenceActor
Physics + 采集
物理列表: G4EmStandardPhysics_option4
角度数: 60 | 步长: 6° | 粒子/角度: 500,000 | 进程: 60 个 subprocess
GATE CT Phantom Reconstruction / v2.1 (2026-06-14)
5 / 11

## Slide 6
04 / 重建算法
自写扇形束 FBP, 无 skimage 依赖, 6 步从 sinogram 到 3D 体数据
01
读投影
60 张 mhd
30×12 像素/张
02
堆 sinogram
(60,12,30)
3D 张量
03
I0 + log
-log(sino/I0)
中值 3×3 滤波
04
Ram-Lak 滤波
1D FFT + Hamming 窗
沿探测器列
05
加权反投影
(SAD/(Xr+SAD))^2
fan-beam 几何补偿
06
输出 3D 体
12×90×90
μ 值 mm^-1
核心公式
proj = -log(sinogram / I0)
I0 = sinogram.max(), 简单估计, 不完美
滤波核
Ram-Lak × Hamming 窗
保留高频边缘, 抑制高频噪声
几何权重
weight = (SAD / (Xr + SAD))^2
扇形束 -> 等价平行束的关键修正
GATE CT Phantom Reconstruction / v2.1 (2026-06-14)
6 / 11

## Slide 7
05 / 数据产物
4 类输出: 原始投影 + 堆叠 sinogram + 重建体 + 可视化图
重建三视图 / axial · coronal · sagittal
图源: ct_recon_slices.png | 当前质量: 模糊 + 中心放射条纹
angle_000/ ... angle_059/
60 张原始投影 (30×12 像素)
per-angle
ct_sinogram_3d.mhd / .raw
堆叠 sinogram, 形状 (60, 12, 30)
60×12×30
ct_recon.mhd / .raw
重建 3D 体, 形状 (12, 90, 90), μ 值
12×90×90
*.png (sinogram / recon / phantom)
可视化图, 3D Slicer / ITK 可二次读
visual
GATE CT Phantom Reconstruction / v2.1 (2026-06-14)
7 / 11

## Slide 8
06 / 数据质量评估 + 已知问题
工作流跑通, 但物理量值不可信; 三大问题按影响排序
当前数据质量评估
指标
当前值
理论值
评估
I0 估计
20 (max)
70-100
BAD
偏低
proj_log 范围
[0.22, 2.30]
[0.5, 1.5]
WARN
偏宽, 有噪声
重建 μ 范围
[-0.004, 0.005]
[0, 0.5]
BAD
偏低 3-8 倍
水模区域 μ
~0.002
0.016
BAD
严重偏低
Al 球 μ
看不到
0.40
BAD
不可用
P1
I0 估计错误
sinogram.max() 当 I0, 但 20 已被衰减过
修复: 单独跑 air scan, 用真 I0 重建
P2
FBP 抗噪弱
Ram-Lak 放大高频噪声, 60 角度欠采样
修复: 换 SART 迭代重建, 加 TV 正则化
P3
Z 方向分辨率低
12 轴向层 × 8mm = 96mm, 冠状/矢状面马赛克
修复: 改 4mm 像素 (24 层), 需重跑扫描
GATE CT Phantom Reconstruction / v2.1 (2026-06-14)
8 / 11

## Slide 9
07 / 优化路线图
3 阶段, 从 5 分钟小改到 1 小时重跑, 性价比优先
阶段 1
数据级修正
5-10 min
重跑: air scan only
1.1 修 I0 估计 (5 min)
1.2 散射背景减除 (5 min)
收益
μ 绝对值提升 3-5 倍, 接近理论
阶段 2
算法级升级
30-60 min
重跑: 无需重跑
2.1 FBP -> SART (30 min)
2.2 + TV 正则化 (30 min)
收益
放射条纹消失, 结构对比度提升
阶段 3
扫描配置升级
~1 hour
重跑: 30 min 全量
3.1 N_ANGLES 60 -> 180
3.2 像素 8mm -> 4mm (24 层)
3.3 配合 SART + TV
收益
5 个插入物全部清晰可辨
推荐: 阶段 1.1 + 阶段 2.1 = 35 分钟, 质的飞跃 (I0 修正 + SART 重建)
总投入 ~2 h -> 完成度 60% -> 85%
GATE CT Phantom Reconstruction / v2.1 (2026-06-14)
9 / 11

## Slide 10
08 / 下一步行动 + 经验教训
优先级 P1/P2/P3 + 5 条 GATE 踩坑提醒
下一步行动 / Action Items
P1
修正几何 (方案 A: detector 移到 -X 200mm)
1 个 angle 验证, 看 sinogram 是否变主束模式
P1
验证 + 重建, 检查 μ 值是否接近 0.016
60 角度全跑 (~10 min), FBP 重建
P2
实现 SART 迭代重建 (替代 FBP)
30 分钟, 现有数据立即改善, 无需重跑
P2
加 TV 正则化
30 分钟, 保留边缘, 平坦区去噪
P3
提升扫描配置 (180 角度 + 4mm 像素)
30 分钟全量, 终极质量飞跃
GATE 经验教训
1
FluenceActor 多 run 模式会合并, 用 subprocess 拿单 run
2
CT 几何: 源-体膜-探测器共线, detector 在对侧收主束
3
FluenceActor 默认是 hits 计数, 数值偏小=几乎没击中
4
itk.array_from_image 返回轴序倒置 (size[2], size[1], size[0])
5
subprocess worker 模板要每次启动自动重写, 别依赖外部文件
GATE CT Phantom Reconstruction / v2.1 (2026-06-14)
10 / 11

## Slide 11
SUMMARY / 总结
一份完整的 CT 仿真 + 重建最小可用版本
01
已完成
60 角度 × 500k 粒子扫描 + FBP 重建
工作流端到端跑通, 可视化齐全
02
已识别
3 大问题: I0 / FBP / Z 分辨率
按性价比排序, 1+2 阶段 1 小时可解决
03
下一步
先修几何 (P1), 再上 SART (P2)
35 分钟投入, 从 60% 推到 85% 完成度
路径 / D:\OpenGATE\ct_phantom_recon_v2
v2.1 / 2026-06-14 / Next: 修几何 + SART
11 / 11